##### 智  能  高  速  球

安装使用说明书

（中文版）

在安装和使用本产品前，请仔细阅读本手册并保存此手册以备日后之用

目     录

1、产品介绍………………………………………………….………….………...…….……2

1.1注意事项……………………………………………………………….………………..…….2

1.2警告…………………………………………………………………….…….………….…….2

1.3功能特点……………………………………………………………….…….………….…….3

1.4球机外观寸尺………………………………………………………….…….…………..…….3

1.5产品参数……………………………………………………………….…….…………..…….4

1.6包装附件…………………………………………………..……..………….….……….4

2、高速球硬件设置……………………………………………………………….…...……...5

2.1拔码开关位置………………………………………………..…………….………………….5

2.2波特率设置…………………………………………………..…………….………………….5

2.3地址码设置………………………………………………..……………………….………….5

2.4报警的连接…………………………………………..…………………….……..…….6

2.5球机的安装与连接…………………………………..………………………………..7

3、OSD菜单设置…………………………………………..………………………………..9

3.1OSD菜单总目录………………………………………………………………………10

3.2操作方法………………………………………………………………………………11

3.21选择目标项目…………………………………………………………………….…..11

3.22参数值设置的操作……………………………………………………………….…...12

3.3系统设置…………………………………………………………………………....….12

3.31系统显示设置…………………………………………………………………………12

3.32系统状态设置…………………………………………………………………………12

A:上电启动动作：……………………………………………………………..…….…12

B:闲置动作…………………………………………….………………………..………12

C:闲置时间……………………………………………………………………………...12

D:设置复位口令……………………………………………………………………...….12

E:恢复出厂设置……………………………………..…………………………...…..…..12

3.4摄像机参数设置……………………………………..………………………...………...12

3.5球机功能设置………………………………………..………………………...………...13

3.51设置扫描运行方式…………………………………..….……………………..…… ….13

A:花样扫描设置…………………………………………………………………..…..…..13

B:巡航扫描设置………………………………………………………………….……….13

C:自动360度扫描设置…………………………………………………….…..………...13

D: A--B两点扫设置…………………………………….………………………..……….13

3.52自动翻转功能………………………………………….…………………………..……13

3.53设置看守位……………………………………………..……………………….………13

3.6报警设置………………………………………………….…………………….………..14

3.7预置位标题设置…………………………………………….………………….………...15

3.8 预置位调用快捷方式………………………………………….………………….……...15

4、简易故障排除表………………………………………………………………….………16

5、球机外罩清洁……………………………………………………………………….....16

6、球机设备维护………………………………………………………………………..…16

附表I：SONY摄像机菜单…………………………………………………………..………17

附表II：CNB摄像机的菜单………………………………….…………..……………..…………18

# 1、产品介绍

感谢您使用我公司高速球系列产品。

本系列产品采用当今最稳定的高性能数字DSP设计，在一些影响球机工作性能的关键部位，如：马达驱动、一体化机芯、电子滑环，均采用了世界知名品牌的产品，结合完善的电路设计及方便快捷的安装方式，是新一代高新技术产品发展的必然趋势。它可以快速定位及准确地追踪目标，完全可以做到真正的全方位无盲点24小时监控目标。硬件的精巧设计最大限度地减少了各部件的故障机率，软件的人性化设计使机器的操作变得简单明了，软硬件的结合使本系统既便于安装维护又稳定可靠；我们相信本产品杰出的性能将会使它成为行业最出色的产品！

本系列产品可广泛应用于智能大厦、银行保安、城市道路、机场码头车站等场地，同时也能够满足任何广场、活动目标等多样化的要求。

# 1.1 注意事项

- 施工前请参阅安装说明书；

- 施工时请遵守相关安全操作规范；

- 只有专业的和有经验的人员才可以从事此产品的安装和维护工作；

- 请使用可靠的工具，劣质工具可能导致危险情况发生；

- 请确保安装使用的环境条件符合本产品要求；

- 请检查安装基座的空间，强度和韧度，基座的承重量要至少是产品和附件总重量的4倍；

- 请保存好所有的产品包装，以备将来包装和运输使用。

# 1.2警告

- 请勿将此产品安装在放有易燃易爆物品的危险区域；

- 请勿将机器置于不稳定的桌面或支架上；

- 请勿将任何异物或流体物质渗入机器中，以免损坏机器

- 请勿尝试使用错误规格电源适配器给本产品供电，本产品的供电电压为AC24V

- 请认清RS-485控制线，蓝色为485+（A），绿色为485-（B）。

- 请勿尝试在未完成安装工作前为产品供电；

- 请勿私自拆开产品或尝试维修；

- 请勿使用腐蚀性清洁剂清洁本产品；

- 请勿使摄像机直对强光源，比如强光灯或太阳等。否则可能造成摄像机CCD永久受损。

- 请勿让设备承受重压或撞击或震荡

- 操作使用前请详细阅读说明书

# 1.3功能特点

- 水平旋转速度0.1--280度/秒，垂直旋转速度0.1--240度/秒

- 255个预置位，部分可设置标题

- 2种扫描模式，4组巡航扫描，4条花样扫描轨迹

- 8路报警输入，2组报警辅助开关输出

- RS485通讯，PelcoD、P 协议自动识别

- 英文OSD菜单

- 内置闲置动作设定功能

- 摄像机位置坐标和放大倍数显示功能

- 高强度铝合金IP66级别防水外壳

- 内置恒温系统

- 室外室内2种安装方式

- AC24V电源供电，低功耗

# 1.4球机外观尺寸图及整体图

## 1.5 产品参数

| 操作参数 |
| --- |
| OSD菜单 | 英文 |
| 预置位 | 255个（SONY，HITACHI）/64个（CNB，LG等） |
| 扫描功能 | 自动扫描, 帧扫描, 左右限位扫描, 速度可调 |
| 巡航功能 | 4条巡航轨迹, 每条轨迹可设置16个预置位, 运行速度和停留时间可设 |
| 花样扫描 | 4条花样扫描轨迹, 每条最多可存储15分钟运行轨迹 |
| 报警功能 | 8路报警输入， 2组报警辅助输出 |
| 地址位范围 | 1--255 |
| 通讯方式 | RS-485 |
| 波特率 | 2400/4800/9600/19200, 由拨码开关设置 |
| 通讯协议 | Pelco-P/D自动识别, |
| 闲置设定 | 看守位/自动扫描/巡航扫描/花样扫描 |
| 设备标示 | 可显示或隐藏摄像机标题, 内容最多16个字母或数字 |
| 摄像机位置坐标 | 显示/隐藏 |
| 摄像机放大倍数 | 显示 |
| 机械参数 |
| 水平旋转范围 | 0o --360o 连续 |
| 水平转速 | 0.1 o --280 o每秒 |
| 垂直旋转范围 | 0.1---90o 自动翻转 |
| 垂直转速 | 0.1 o --240 o每秒 |
| 定位精度 | 0.1o |
| 其他参数 |
| 外壳材料 | 铝合金 |
| 防水性能 | IP66级别 |
| 工作温度 | -20oC---65oC |
| 工作湿度 | 小于95% |
| 电源 | AC24V/3A |
| 安装方式 | 壁装/吊装 |
| 包装重量 | 4kg (不含支架) |

## 1.6 包装附件清单

| 序号 | 项目 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 操作说明书 | 1本 |
| 2 | 保修卡 | 1张 |
| 3 | 合格证 | 1张 |
| 4 | 安装手套 | 1付 |
| 5 | 镙丝刀 | 1把 |
| 6 | 像机安装镙丝 | 4颗 |
| 7 | 支架安装镙丝 | 4颗 |

# 2 、高速球硬件设置

## 2.1 拨码开关位置

## 将高速球内部结构机芯取出，在机器的底部您将会看到两组拔码开关：SW1和SW2

SW2                  SW1

## 2.2 波特率设置

高速球可以自动检测到Pelco-D和Pelco-P并开始工作，所以只需要设置波特率和地址码就可以正常工作了。波特率是由首行拨码开关SW1的第1位和第2位来设置的，设置方式如下表格所示：出厂默认为2400bps

| 波特率 | 拨码开关SW1设置 |
| --- | --- |
|  | 第一位 | 第二位 |
| 2400 | OFF | OFF |
| 4800 | ON | OFF |
| 9600 | OFF | ON |
| 19200 | ON | ON |

SW1

## 2.3协议设置

## 本球机的协议由SW1的第3/4/5位来设置，本球机可以自动检测到Pelco-D和Pelco-P协议，因此，此项可以不用设置就可以正常工作，出厂默认为Pelco-D

## 2.3 球机地址码设置

球机地址是由SW2拨码开关设置的，位置如下图：出厂默认为1

SW2

设置方式如下表格所示：

| 地址 | 拨码开关设置 |
| --- | --- |
|  | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 |
| 0 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 1 | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 2 | OFF | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 3 | ON | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 4 | OFF | OFF | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 5 | ON | OFF | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 6 | OFF | ON | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 7 | ON | ON | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 8 | OFF | OFF | OFF | ON | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 9 | ON | OFF | OFF | ON | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 10 | OFF | ON | OFF | ON | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 11 | ON | ON | OFF | ON | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 12 | OFF | OFF | ON | ON | OFF | OFF | OFF | OFF |
| …… |
| 255 | ON | ON | ON | ON | ON | ON | ON | ON |

如果用其它一些控制设备控制球型摄像机时，由于协议限制，高速球的一些特殊功能可能无法实现。

当使用其它控制设备控制球机时，需要将协议（自动识别）、波特率和地址设定正确，在设置地址时，因各生产厂家地址编码不同，有时需将球机地址加1或减1。.例如将球机地址设定为2，那么将DVR控制地址设定为3,则方可控制，以此类推

## 2.4 报警的连接

本球机可接7路（1-7路）报警信号输入和2路报警辅助开关量输出。

COM 黑色

AL1 紫色           K1

AL2 浅绿色         K2

AL3 深灰色         K3

报警线引出线                 AL4 橙色           K4

AL5 粉红色         K5

AL6 白色           K6

AL7 棕色           K7

红色

接警灯电源

绿色

黄色

接其它报警设备电源

蓝色

备注：报警输出开关量为开常，K1至K8为接外界开关量输入信号

2.5 球机安装与连接

2.5.1安装前注意事项：

1．设备安装必须由有资格的技术人员或专门的安装人员进行。

2．详细的接线的方法请参考安装示意图或安装说明。

3．球机安装时请务必使用清洁手套，避免用金属，硬物或手直接触摸球体或外罩，以免划花球罩影响图像质量。

4．球机透明罩安装时请先锁好安全拉绳，防止透明下罩意外摔破；

5．安装完成后请请用柔软纸巾或布料清洁透明罩，清洁时务必小心，不清洁的手指触摸或硬物刮伤下罩将可能导致球机成像模糊。

安装准备：

2.5.2安装要求

·开箱前请检查所有随机附件是否齐全；

·安装前请先确定球机的应用场所和安装方式是否与所要安装的机器要求的相吻合。

·安装要由专业人员进行，并应当遵守相应规定。避免引起故障。

·安装时必须使用正当的安装工具，如镙丝刀等

·将机芯从上罩中取出，检查拔码开关设置是否正确，然后重新卡进上罩并锁好底板上的4个M3X14的镙丝（图一）

2.5.3安装方法

选择安装地点的墙壁必须坚固无脱层现象。安装点必须能承受球机、安装支架及安装底座总重量的4倍以上压力。避免因安装不稳造成设备掉下来引发事故。

安装步骤

A从包装中取出支架，在安装的们位置的墙壁上，用安装图

纸上图样或用支架作样板，用铅笔画出钻孔的中心位；（图二）

B用电锤在标出的位置外用M8的钻头钻4个孔，装上

M6的膨胀螺丝；

C将电缆线从支架顶端插入到支架中留出足够的长度接线，

然后将外罩顶部的参考点对准支架的参考点，锁上4个M3X5的

镙丝；（图三，图四）

D 把支架四个孔对应套在四个膨胀镙丝上,垫上垫片；用扳

手锁紧四个镙丝，把支架和球机紧固在墙壁上；

E 从包装中取出透明下罩，把安全挂绳锁在支架的底部；（图四）

F 整理好透明下罩的防水圈，对应上罩的镙丝孔位，把下罩固定在上罩下面，锁紧镙丝；（图五）

G 安装好后清理透明罩上的污渍。

外部接线连接

将球机的BNC视频接口与布置完毕的视频线相连接；电源线和布置完毕的电源线（AC24V3A）相连接；RS485控制线的布置完毕的RS485控制线相连接，连接时请检查RS485控制线的正负极性是否与线头上标注的接法一致，避免接反不能通讯，A是RS485 正极（兰色），B是RS485 负极（绿色）。

接好后请检查一下整个线路：主要包括电源的极性，通讯控制线的极性，电源线与通讯线是否接错等，以免引起严重后果。在确认无误以后再给球机上电，上电后球机进入自检过程，球机自检先水平旋转360度，再垂直旋转90度，同时监视器的屏幕上会出现各项检查信息，如检测当前球机的地址、通讯速率、摄像机等，球机自检完成后停止，表示自检完毕并准备接受控制。

3.OSD菜单设置

球机刚通上电时,会显示该球机的基本设置信息:如协议,波特率,地址码自检完成后,5秒钟内这些信息会自动消除.(用户可以从这里查看设置情况)

球机上电后自检完成出现上如的信息提示，表示当前的球机工作正常，可以接受键盘或其他设备的控制，下面我们主要介绍通过键盘对球机进行OSD菜单设置。

通过键盘设置95号预置点进入菜单后，摇杆的功能则被修改成菜单的上下左右按键的功能，在退出菜单后键盘原有的功能将恢复。键盘上按键功能（具体根据实际键盘操作）对应表如下：

| 序号 | 键盘原有功能 | 进入OSD菜单后功能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 摇杆上 | 菜单光标上移 |
| 2 | 摇杆下 | 菜单光标下移 |
| 3 | 摇杆左 | 菜单光标左移 |
| 4 | 摇杆右 | 菜单光标右移 |
| 5 | Iris close/ Iris - | 菜单返回 |
| 6 | Iris open/ Iris + | 菜单选择确认 |

## 3.1 OSD菜单总目录

## 3.2 基本设置

### 3.2.1 选择目标项目

调用64号预置位或95号预置位进入主菜单后，如下表，

使用键盘摇杆上下调整光标来选择项目，按下键盘Iris+ 键(或键盘上的OPEN键)确定选中该项或进入下一层子菜单：

### 3.2.2 参数值设置的操作

## 通过摇杆的上下操作来改变某项参数值，按下键盘Iris+ 键(或键盘上的OPEN键) 确定并保存该设置，按下键盘Iris -键(或键盘上的CLOSE键) 退出当前菜单返到上一层菜单。

3.3球机系统设置

通过摇杆的上下操作使光标处在SYSTEM  SETUP项，按下键盘Iris+ 键(或键盘上的OPEN键) 确定并进入下一级子菜单：如表：

3.31系统显示设置

通过摇杆的上下操作使光标处在INFO  DISPLAY项，按下键盘Iris+ 键(或键盘上的OPEN键) 确定并进入下一级子菜单：如表：

通过摇杆的上下操作可以选择，键盘Iris+ 键(或键盘上的OPEN键) 确定

TITLE  INFO   球机名称显示，出厂默认为关闭

COORDINATE    球机坐标显示，出厂默认为关闭

TEMPERATRUE   球机温度显示，出厂默认为关闭

按下键盘Iris+ 键(或键盘上的OPEN键) 选定，再通过摇杆的上下操作可以选择ON或OFF，来设定该项参数是否显示在屏幕上。设好后按下键盘Iris+ 键(或键盘上的OPEN键)确定并保存该设定值。下键盘Iris -键(或键盘上的CLOSE键) 退出当前菜单返到上一层菜单。

3.32系统状态设置

通过摇杆的上下操作使光标处在SYSTEM  ACT项，按下键盘Iris+ 键(或键盘上的OPEN键) 确定并进入下一级子菜单：如表：

A:上电启动动作：球机上电自检完成后，用户想要球机执行哪一种命令，出厂默认为无动作：

通过摇杆的上下操作选定POWER  UP  ACT，按下键盘Iris+ 键(或键盘上的OPEN键) 确定，再通过摇杆的上下操作来选择所想要执行的动作，共有NOTHING无动作、第4条花样扫描PATTERN4、第3条花样扫描PATTERN3、第2条花样扫描PATTERN2、第1条花样扫描PATTERN1、第4组巡航扫描P  SCAN4、第3组巡航扫描P  SCAN3、第2组巡航扫描P  SCAN2、第1组巡航扫描P  SCAN1，A---B两点扫描 L SCAN、360度扫描A  SCAN、看守位HOME，供用户选择。设好后按下键盘Iris+ 键(或键盘上的OPEN键)确定并保存该设定值，下键盘Iris -键(或键盘上的CLOSE键) 退出当前菜单返到上一层菜单。

B:闲置动作：球机在用户设定的时间内，没有任何操作、闲置情况下，想要球机自动执行起某种命令，出厂默认为无动作。

通过摇杆的上下操作选定LEISURE  ACT，按下键盘Iris+ 键(或键盘上的OPEN键) 确定，再通过摇杆的上下操作来选择所想要执行的动作，共有共有NOTHING无动作、第4条花样扫描PATTERN4、第3条花样扫描PATTERN3、第2条花样扫描PATTERN2、第1条花样扫描PATTERN1、第4组巡航扫描P  SCAN4、第3组巡航扫描P  SCAN3、第2组巡航扫描P  SCAN2、第1组巡航扫描P  SCAN1，A---B两点扫描 L SCAN、360度扫描A  SCAN、看守位HOME，供用户选择设好后按下键盘Iris+ 键(或键盘上的OPEN键)确定并保存该设定值。下键盘Iris -键(或键盘上的CLOSE键) 退出当前菜单返到上一层菜单。

C:闲置时间: （出厂默认为30秒）

通过摇杆的上下操作选定LEISURE  TIME，按下键盘Iris+ 键(或键盘上的OPEN键) 确定，再通过摇杆的上下操作来选择所要闲置的时间（1—240秒），。设好后按下键盘Iris+ 键(或键盘上的OPEN键)确定并保存该设定值。下键盘Iris -键(或键盘上的CLOSE键) 退出当前菜单返到上一层菜单。

D : 设置复位口令: （出厂默认为4个1）

通过摇杆的上下操作选定RESET  PASSWORD, 按下键盘Iris+ 键(或键盘上的OPEN键) 来确定选中该项,此时屏幕出现“？”光标，再通过摇杆的上下操作选择数字或字母的输入，（可输入0—9，a—z, A—Z，共可输入8位）设好后按下键盘Iris+ 键(或键盘上的OPEN键)确定并保存该设定值。下键盘Iris -键(或键盘上的CLOSE键) 退出当前菜单返到上一层菜单.

E:恢复出厂设置

通过摇杆的上下操作选定SYSTEM  RESET,按下键盘Iris+ 键(或键盘上的OPEN键) 确定选中该项, 此时屏幕出现“？”光标,输入球机密码，输入完后按下键盘Iris+ 键(或键盘上的OPEN键)确定，2秒钟后球机将会恢复到出厂设置。

3.4摄像机参数设置

CAMERA  SETUP选项里是根据所安装的摄像机而定的，不同的摄像机，菜单将会不一样，详细请参考附表I、II

3.5球机功能设置

通过摇杆的上下操作选定PAN  SETUP项，按下键盘Iris+ 键(或键盘上的OPEN键) 确定选中该项，进入下一级子菜单，如表：

3．51设置扫描运行方式：

通过摇杆的上下操作选定SCAN  SETUP项，按下键盘Iris+ 键(或键盘上的OPEN键) 确定选中该项进入下一级子菜单，如表：

A: 花样扫描设置:

通过摇杆的上下操作选定PATTERN  SCAN项，按下键盘Iris+ 键(或键盘上的OPEN键) 来确定选中该项进入下一级子菜单，如表：

PATTERN  NUMBER：通过摇杆的上下操作来改变花样扫描的号（001—004），本球机支持4条花样扫描路线，

SET  PATTERN：选中此项按下键盘Iris+ 键(或键盘上的OPEN键) 确定，此时开始设扫描路线，（可记记15分钟时间内的轨迹路线），设定好扫描路后，调用95号预置位保存并退出（将退出所有菜单）。

RUN  PATTERN：选中此项按下键盘Iris+ 键(或键盘上的OPEN键)，此时球机执行花样扫描，并退出所以菜单：

USED  STATE：选中此项按下键盘Iris+ 键(或键盘上的OPEN键)，通过摇杆的上下操作选择该组花样扫描是否使用。设定好后下键盘Iris -键(或键盘上的CLOSE键) 退出当前菜单返到上一层菜单.

B：巡航扫描设置

通过摇杆的上下操作选定TOUR   SCAN项，按下键盘Iris+ 键(或键盘上的OPEN键) 来确定选中该项进入下一级子菜单，如表：

TOUR  NUMBER：选中此项按下键盘Iris+ 键(或键盘上的OPEN键) 确定，通过摇杆的上下操作来改变巡航扫描的组号（001—004），本球机支持4组巡航扫描路线

SET  TOUR ：选中此项按下键盘Iris+ 键(或键盘上的OPEN键) 确定，通过摇杆的上下操作和键盘Iris+ 键(或键盘上的OPEN键)选择和确定，这里可以设置该组巡航组里要连动的预置点，共可连动16个（注意功能快捷键号不能作为预置点来用）；可以设置该组巡航组点与点之间的速度，50—128级；可以设置每个预置点所要停留的时间，1-240秒。如表：

RUN  TOUR ：按键盘Iris+ 键(或键盘上的OPEN键)确定运行该组巡航组，开始运行并退出菜单。

USED  STATE：选中此项按下键盘Iris+ 键(或键盘上的OPEN键) 确定，通过摇杆的上下操作选择该组巡航组是否使用。设定好后按下键盘Iris -键(或键盘上的CLOSE键) 退出当前菜单返到上一层菜单

C：自动360度扫描

通过摇杆的上下操作选定AUTO  SCAN项，按下键盘Iris+ 键(或键盘上的OPEN键) 来确定选中该项进入下一层子菜单，如表：

SCAN  SPEED：选中此项按下键盘Iris+ 键(或键盘上的OPEN键) 确定，通过摇杆的上下操作来改变自动扫描速度（10-80 级），默认为60级

SCAN  POSITION：选中此项按下键盘Iris+ 键(或键盘上的OPEN键) 确定，通过键盘调整摄像机的俯仰和变倍，让高速球先记忆下来。

建议不要长时间使用360度连续旋转。

D： A--B两点扫设置

通过摇杆的上下操作选定LIMIT  SCAN项，按下键盘Iris+ 键(或键盘上的OPEN键) 确定选中该项进入下一级子菜单，如表：

SCAN  SPEED：选中此项按下键盘Iris+ 键(或键盘上的OPEN键) 确定，通过摇杆的上下操作来改A--B两点扫描的速度（10-80级），默认为60级

SCAN  POSITION：选中此项按下键盘Iris+ 键(或键盘上的OPEN键) 确定，通过键盘调整摄像机的俯仰和变倍，让高速球先记忆下来。

LEFT  LIMIT：选中此项按下键盘Iris+ 键(或键盘上的OPEN键) 确定，通过摇杆的左右操作来设定左限位，即A点(起点)。

RIGHT  IMIT：选中此项按下键盘Iris+ 键(或键盘上的OPEN键) 确定，通过摇杆的左右操作来设定右限位，即B点(终点)。

3.52自动翻转功能

通过摇杆的上下操作选定AUTO  FLIP项，按下键盘Iris+ 键(或键盘上的OPEN键) 确定选中该项，选择ON或OFF，把自动翻转功能是否打开或关闭。出厂默认为打开。

3.53设置看守位

通过摇杆的上下操作选定HOME  PLACE项，按下键盘Iris+ 键(或键盘上的OPEN键) 确定选中该项，再通过键盘来调整摄像机的最佳状态作为看守位。

3.6报警设置

在球机主菜单中通过摇杆的上下操作选定ALARM  SETUP项，按下键盘Iris+ 键(或键盘上的OPEN键) 确定选中该项并进入子菜单，如表

ALARM   CHANNEL： 选中此项按下键盘Iris+ 键(或键盘上的OPEN键) 确定，通过摇杆的上下操作来选择报警通道号（1—8路）

ALARM   SCT： 选中此项按下键盘Iris+ 键(或键盘上的OPEN键) 确定，通过摇杆的上下操作来选择报警联动动作（如发生报警了，你想高速球接到报警命令后执行什么样的动作）有：NOTHING无动作、1号预置点----8号预置点、第4条花样扫描PATTERN4……第1条花样扫描PATTERN1、P  SCAN4……第1组巡航扫描P  SCAN1，A---B两点扫描 L SCAN、360度扫描A  SCAN、看守位HOME供用户选择，出厂默认为无动作。

AUX  OUTPUT1：选中此项按下键盘Iris+ 键(或键盘上的OPEN键) 确定，通过摇杆的上下操作来选择报警输出第一路开关量（打开/关闭），出厂默认为关闭。

AUX  OUTPUT2：选中此项按下键盘Iris+ 键(或键盘上的OPEN键) 确定，通过摇杆的上下操作来选择报警输出第二路开关量（打开/关闭），出厂默认为关闭。

RELEASE  TIME：报警输出延时时间设置，可调范围是1秒至60秒。出厂默认为3秒钟。

3.7设置预置位标题：

本球机支持前32个预置位设置标题。当控制设备对球机设置前32个（1—32号）预置位时，屏幕左上方会显“？”光标，通过摇杆的上下，左右操作选择想要输入的字符对该预置位设置名称，最多可输入18个字符，设好后按下键盘Iris+ 键(或键盘上的OPEN键)确定并退出，进行设置下一个预置位。

## 3.8 调用预置位快捷方式 (Pelco-D/P协议)

有一些快捷方式可以通过调用预置位来启用某些功能：

| 预置位 | 功 能 |
| --- | --- |
| 33 | 自动翻转180度 |
| 34 | 回零点位置 |
| 96 | 启动花样扫描1 |
| 64或95 | 进入OSD菜单 |
| 61或97 | 启动1号巡航组 |
| 62或98 | A—B两点扫描 |
| 63或99 | 启动自动360度扫描 |

注意,以上的快捷功能预置位号,不能再当作预置位来使用,

4.简易故障排除表

| 故障现象 | 可能原因 | 解决方法 |
| --- | --- | --- |
| 通电无动作、无图像、指示灯不亮。 | 电源线接错 | 更正 |
|  | 供电电源损坏 | 更换 |
|  | 保险管坏 | 更换 |
|  | 电源线接触不良 | 排除 |
| 通电有自检有图像但不能控制 | 球型摄像机的地址码、波特率设定不对 | 重新设定球型摄像机地址码和波特率 |
|  | 协议匹配 | 更正 |
|  | RS485线接反或开路 | 检查RS485控制线的接线 |
| 自检异常，有图像后伴有电机鸣叫声 | 机械故障 | 检修 |
|  | 球型摄像机倾斜 | 摆正 |
|  | 电源功率不够 | 更换符合要求的电源 |
| 图像不稳定 | 视频线路接触不良 | 排除 |
|  | 电源功率不够 | 更换 |
| 画面模糊 | 球型摄像机处于手动聚焦状态 | 操作球型摄像机或调用任一预置位使球型摄像机处于自动聚焦状态 |
|  | 球罩脏 | 清洗球罩 |
| 球型摄像机控制不良 | 球型摄像机电源功率不够 | 更换符合要求的电源 |
|  | 检查控制最远处球型摄像机匹配电阻是否加入 | 离控制最远处球型摄像机加入匹配电阻 |
|  | 距离太远,485信号衰减太大 | 采用双绞线或加粗控制线的线径 |
|  | 不规范操作导致的失控 | 断电重新启动 |

5．清理球机透明外罩

A， 为保证获得清晰的图像，用户请定期清洁球机的透明外罩请带手套，小心卸下透明罩，确保不被刮伤或碰伤，汗液可能会腐蚀透明罩。

    - 用干燥的软布料小心清理透明罩内部和外部表面。

    - 清理坚硬附着物时，请使用中性的清洁剂。

6．设备维护注意事项

1、对每个球机所供电源的插座要经常检查，防止插头脱落。

2、保证对每个球机和监控中心的供电电压较恒定。

3、对低矮位置的球机尽量设有明显标志，提醒非监控管理人员触碰。

4、对监控中心的监控控制设备派专人专管，要求非监控人员禁止操作。

5、监控中心在每晚无人的情况下一定要对监控设备断电。

6、对监控设备经常擦拭保养。

附表I：SONY一体机芯菜单

# 附表II：CNB一体机芯菜单

附件I：防雷击

浪涌本产品采用TVS板极防雷技术，可以有效防止1.5KW以下功率的瞬时雷击、浪涌等各类脉冲信号对设备造成的损坏。但是，对于室外安装要根据实际情况在保证电气安全的前提下做好必要的防护措施：如下附图

- 信号传输线必须与高压设备或高压电缆之间保持至少50米的距离；

- 室外布线尽量选择沿屋檐下走线；

- 对于空旷地带必须采用密封钢管埋地方式布线，并对钢管采用一点接地，绝对禁止采用架空方式布线；

- 在强雷暴地区或高感应电压地带（如高压变电站），必须采取额外加装大功率防雷设备以及安装避雷针等措施室外装置和线路的防雷和接地设计必须结合建筑物防雷要求统一考虑，并符合有关国家标准、行业标准的要求；

- 系统必须等电位接地。接地装置必须满足系统抗干扰和电气安全的双重要求，并不得与强电网零线短接或混接。系统单独接地时，接地阻抗不大于4Ω，接地导线截面积必须不大于25mm2线短接

<附图>

# Text boxes

A--B两点扫描的速度（1-128）

设置扫描位置

设置左限位（起点）

设置右限位（终点）

SCAN  SPEED   60

SCAN  POSITION

LEFT  LIMIT

RIGHT  IMIT

自动扫描速度（1-128）

设置扫描垂直的位置

SCAN  SPEED   60

SCAN  POSITION

巡航扫描组号

设置巡航组

运行巡航组

用户状态

TOUR  NUMBER  001

SET  PATROL

RUN  PATROL

USED  STATE

花样扫描号

设置花样扫描路线

运行花样扫描

用户状态

PATTERN  NUMBER  001

SET  PATTERN

RUN  PATTERN

USED  STATE

花样扫描设置

巡航扫描设置

自动360度扫描设置

A--B两点扫设置

PATTERN  SCAN

TOUR   SCAN

AUTO  SCAN

LIMIT  SCAN

设置扫描运行方式

自动翻转功能 打开/关闭

设置看守位

SCAN  SETUP

AUTO  FLIP  OFF

HOME  PLACE

INFO  DISPLAY

系统显示设置

SYSTEM  ACT

系统状态设置

SET  DOME  TITLE

球机名称设置

SYSTEM  SETUP

球机系统设置

CAMERA  SETUP

摄像机参数设置

CAMERA  LENS

摄像机镜头设置

PAN  SETUP

功能设置

ALARM  SETUP

报警设置

TITLE  INFO……DISPLAY /OFF

COORDINATE……DISPLAY /OFF

TEMPERATRUE……DISPLAY /OFF

上电启动动作

闲置动作

闲置时间 （3—240秒）

设置复位口令（8位）

球机恢复出厂设置

地址显示         显示/关闭

坐标显示         显示/关闭

温度显示         显示/关闭

SONY机芯才有此项

图四

WHITE  BALANCE

白平衡模式

图一

FOCUS  SPEED      001—007 聚焦速度

ZOOM  SPEED       001—007 变倍速度

RECALL 上电前状态

RESET  恢复摄像机出厂设置

SET  	操作当前状态

CUSTOM 设定

POWER  UP  ACT

LEISURE  ACT

LEISURE  TIME    30

RESET  PASSWORD

SYSTEM  RESET

CAMERA  SETUP  ：   1  BACKLIGHT     OFF/ON            背光补偿  关闭/打开

2  SLOW  SHUTTER  FLD2-128/OFF    慢快门

3  DAY/NIGHT   OFF/ON /AUTO        彩色/黑白/自动彩色转黑白

4  WB/CONTROL   PUSH/AUTO        宽动态控制

5  SHUTTER        AUTO             快门

6  CAMERA  ID     000—255          摄像机地址

7  ZOOM  START   ⅹ001              最小倍数

8  ZOOM  STOP    ⅹ220              最大倍数

9  BRIGHTNESS     0—48             亮度

10  SHARPNESS     0—15              锐利度

11  FOCUS          PUSH/AUTO        聚焦模式

12  INIT  SET       ON/OFF            恢复设置

CAMERA  LENS

摄像机镜头设置

DIGITAL  ZOOM   ON/OFF      电子放大

MIRROR           ON/OFF      镜相

PICTURE  FLIP    ON/OFF      电子翻转

AUTO DAY/NIGHT  ON/OFF      自动彩转黑

DAY/NIGHT        ON/OFF      彩色/黑白

APERTURE         001—015     光圈

SLOW  SHATTER   ON/OFF      慢快门

DISPLAY           ON/OFF      显示

PRIVACY  ZONE  遮蔽区

ZONE  NUMBER  001—008

遮蔽区号(共8个)

MAKE  PRIVACY

设置遮蔽区

USED  STATE   DISADLE

用户状态

WHITE  BALANCE

白平衡模式

GREEN  GAIN

绿色增益

BLUE   GAIN

蓝色增益

ID  Preset  Speed  Time

1   001     120     002

2   002     120     005

3   003     120     005

4   004     120     005

5   005     120     005

6   000     120     005

7   000     120     005

8   000     120     005

CAMERA  SETUP

摄像机

参数设置

OUTDOOR   室外

INDOOR     室内

AUTO       自动

MANUAL    手动

ATW     自动跟踪

SHUTT  SEEP  1/60

快门速度

IRIS    光圈

GAIN   增益

BRIGHT   亮度

EXP  COMP   OFF

曝光补偿

SETEXP COMP 0DB

设定曝光补偿值

BACK  LIGHT

背光补偿

EXPOSURE

曝光选择

EXPOSURE  MADE

曝光模式

MANUAL    手动

AUTO       自动

BRIGHT     亮度

IRIS         光圈

SHUTTER    快门

系统显示设置

系统状态设置

球机名称设置

SYSTEM  SETUP

CMERA  SETUP

PAN  SETUP

ALARM  SETUP

INFO  DISPLAY

SYSTEM  ACT

SET  DOME  TITLE

其它报警器

警灯、警铃等

ID  Preset  Speed  Time

9   000     120     005

10  000     120     005

11  000     120     005

12  000     120     005

13  000     120     005

14  000     120     005

15  000     120     005

16  000     120     005

PROTOCOL： PELCO-D             当前协议为PELCO-D

COMM：   2400, N , 8.1         当前波特率为2400bps

ADDRESS ：001                  当前地址码为001

FIRMWARE VER :1.19             硬件版本信息

RERRENCE  IS  OK               检测参考点信息

CAMERA  IS  OK                 检测摄像机信息

系统显示设置

摄像机参数设置

功能设置

报警设置

TITLE  INFO……DISPLAY/OFF

地址显示        显示/关闭

COORDINATE……DISPLAY /OFF

坐标显示        显示/关闭

TEMPERATRUE… DISPLAY /OFF

温度显示        显示/关闭

POWER  UP  ACT

上电启动动作

LEISURE  ACT

闲置联动动作

LEISURE  TIME    30

闲置时间 （3—240秒）

RESET  PASSWORD

设置复位口令（8位）

SYSTEM  RESET

恢复出厂设置

NOTHING   无动作

PATTERN4  第4条花样扫描

…….           …….

PATTERN1  第1条花样扫描

P  SCAN4   第4组巡航扫描

…….          …….

P  SCAN1   第1组巡航扫描

L  SCAN    A--B两点扫描

A  SCAN    自动360度扫描

HOME       看守位

SCAN  SETUP

设置扫描运行方式

AUTO  FLIP  ON

自动翻转功能

HOME  PLACE

设置看守位

PATTERN  SCAN

花样扫描设置

TOUR   SCAN

巡航扫描设置

AUTO  SCAN

自动360度扫描设置

LIMIT  SCAN

A--B两点扫设置

PATTERN  NUMBER  001

花样扫描号

SET  PATTERN

设置花样扫描路线

RUN  PATTERN

运行花样扫描

USED  STATE

用户状态（打开/关闭）

TOUR  NUMBER  001

巡航扫描组号

SET  TOUR

设置巡航组

RUN  TOUR

运行巡航组

USED  STATE

用户状态（打开/关闭）

SCAN  SPEED   60

自动360度扫描速度（10-80）

SCAN  POSITION

自动36度扫描垂直的位置

SCAN  SPEED   60

A-B两点扫描的速度（10-80）

SCAN  POSITION

A-B扫描垂直的位置

LEFT  LIMIT

设置左限位

RIGHT  LIMIT

设置右限位

ALARM   CHANNEL   001

报警通道号（1—8）

ALARM   SCT

报警联动动作

AUX  OUTPUT1   OFF

辅助开1  （打开/关闭）

AUX  OUTPUT2   OFF

辅助开2 （打开/关闭）

RELEASE  TIME   003

报警输出延时    （001—060）

NOTHING    无动作

PRESET 1    1号预置位

……         …….

PRESET8    8号预置位

PATTERN4   第4条花样扫描

……          ……

PATTERN1   第1条花样扫描

P  SCAN4   第4组巡航扫描

……          ……

P  SCAN1   第1组巡航扫描

L  SCAN    A--B两点扫描

A  SCAN   自动360度扫描

HOME      看守位

ALARM   CHANNEL   001

ALARM   SCT     NOTHING

AUX  OUTPUT1   OFF

AUX  OUTPUT2   OFF

RELEASE  TIME   003

报警通道号（1—8）

报警联动动作    无动作

辅助开1  （打开/关闭）

辅助开2 （打开/关闭）

报警输出延时    （001—060）

球机整体图

图二

图三

图五